## VÝPIS  OKEN –  VÝSLEDOU PODOBU OKEN I DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ. VÝBĚR OKEN JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| W1a |  | Okno do stavebního otvoru 1500/1800 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách parapetu a ostění). Okno bude dvoukřídlé, obě křídla budou otevíravá a sklápěcí s mikroventilací. Projektant doporučuje použít zasklení izolačním trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4) se součinitelem prostupu tepla sklem Ug = 0,70 W/m2K. Pro rám okna i pro rám křídla by mělo být použito šestikomorových profilů s ocelovými výztuhami. Součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,10 W/m2K Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. Okno by mělo splňovat požadavek pro 2.třídu zvukové izolace (dle ČSN 730532) s hodnotou vzduchové neprůvzdušnosti Rw = 34 dB. Dále by mělo splňovat požadavky pro 4.třídu odolnosti proti zatížení větrem (zkušební tlak P1 do 1600 Pa). Koeficient spárové průvzdušnosti dodávaných výrobků musí splňovat normové parametry. Celoobvodové kování s bezpečnostními uzávěry musí umožnit bezpečné otevření a zavření křídla po celém obvodu. Kliky budou plastové. Obě křídla budou opatřené žaluziemi. Vzhledem k zateplení fasády bude použit pro osazení okna u parapetu podkladní profil 30 mm. Součástí dodávky oken bude vnitřní dřevotřískový parapet s plastovými krytkami – vše v barvě bílé (šířka 40,0 cm zahrnuje vlastní šířku od omítky po rám okna, šířku nosu i rezervu, nicméně je třeba všechny míry ověřit na místě !). Nad nikami pro otopná tělesa budou parapety opatřen mřížkami – 6ks. Vnější pozinkovaný parapet s PVC koncovkou pro omítky bude rovněž v barvě bílé (délka musí respektovat zateplení ostění a šířku 24,0 cm je nutno ověřit na místě a upravit v závislosti na zvoleném typu okna, potažmo tloušťky okenního rámu). Okna budou obecně osazována 24 cm od vnějšího líce budovy po zateplení. | 13 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.

## VÝPIS  OKEN –  VÝSLEDOU PODOBU OKEN I DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ. VÝBĚR OKEN JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| W1b |  | Okno do stavebního otvoru 1500/1800 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách parapetu a ostění). Okno bude dvoukřídlé, obě křídla budou otevíravá a sklápěcí s mikroventilací. Projektant doporučuje použít zasklení izolačním trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4) se součinitelem prostupu tepla sklem Ug = 0,70 W/m2K. Pro rám okna i pro rám křídla by mělo být použito šestikomorových profilů s ocelovými výztuhami. Součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,10 W/m2K Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. Okno by mělo splňovat požadavek pro 2.třídu zvukové izolace (dle ČSN 730532) s hodnotou vzduchové neprůvzdušnosti Rw = 34 dB. Dále by mělo splňovat požadavky pro 4.třídu odolnosti proti zatížení větrem (zkušební tlak P1 do 1600 Pa). Koeficient spárové průvzdušnosti dodávaných výrobků musí splňovat normové parametry. Celoobvodové kování s bezpečnostními uzávěry musí umožnit bezpečné otevření a zavření křídla po celém obvodu. Kliky budou plastové. V místnosti „Kuchyně“ budou do oken osazeny síťky proti hmyzu – 2ks.Vzhledem k zateplení fasády bude použit pro osazení okna u parapetu podkladní profil 30 mm. Součástí dodávky oken bude vnitřní dřevotřískový parapet s plastovými krytkami – vše v barvě bílé (šířka 40,0 cm zahrnuje vlastní šířku od omítky po rám okna, šířku nosu i rezervu, nicméně je třeba všechny míry ověřit na místě !). Nad nikami pro otopná tělesa budou parapety opatřen mřížkami – 6ks. Vnější pozinkovaný parapet s PVC koncovkou pro omítky bude rovněž v barvě bílé (délka musí respektovat zateplení ostění a šířku 24,0 cm je nutno ověřit na místě a upravit v závislosti na zvoleném typu okna, potažmo tloušťky okenního rámu). Okna budou obecně osazována 24 cm od vnějšího líce budovy po zateplení. | 10 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.

VÝPIS  OKEN –  VÝSLEDOU PODOBU OKEN I DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ. VÝBĚR OKEN JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| W2 |  | Okno do stavebního otvoru 1500/600 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách parapetu a ostění). Okno bude dvoukřídlé, obě křídla budou otevíravá a sklápěcí s mikroventilací. Projektant doporučuje použít zasklení izolačním trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4) se součinitelem prostupu tepla sklem Ug = 0,70 W/m2K. Pro rám okna i pro rám křídla by mělo být použito šestikomorových profilů s ocelovými výztuhami. Součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,10 W/m2K Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. Okno by mělo splňovat požadavek pro 2.třídu zvukové izolace (dle ČSN 730532) s hodnotou vzduchové neprůvzdušnosti Rw = 34 dB. Dále by mělo splňovat požadavky pro 4.třídu odolnosti proti zatížení větrem (zkušební tlak P1 do 1600 Pa). Koeficient spárové průvzdušnosti dodávaných výrobků musí splňovat normové parametry. Celoobvodové kování s bezpečnostními uzávěry musí umožnit bezpečné otevření a zavření křídla po celém obvodu. Kliky budou plastové. Bude použito mechanické ovládání oken (pákové či kličkové). Vzhledem k zateplení fasády bude použit pro osazení okna u parapetu podkladní profil 30 mm. Součástí dodávky oken bude vnitřní dřevotřískový parapet s plastovými krytkami – vše v barvě bílé (šířka 40,0 cm zahrnuje vlastní šířku od omítky po rám okna, šířku nosu i rezervu, nicméně je třeba všechny míry ověřit na místě !). Vnější pozinkovaný parapet s PVC koncovkou pro omítky bude rovněž v barvě bílé (délka musí respektovat zateplení ostění a šířku 24,0 cm je nutno ověřit na místě a upravit v závislosti na zvoleném typu okna, potažmo tloušťky okenního rámu). Okna budou obecně osazována 24 cm od vnějšího líce budovy po zateplení. | 1 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.

## VÝPIS  OKEN –  VÝSLEDOU PODOBU OKEN I DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ. VÝBĚR OKEN JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| W3 |  | Okno do stavebního otvoru 650/1250 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách parapetu a ostění). Okno bude jednokřídlé otevíravé a sklápěcí s mikroventilací. Projektant doporučuje použít zasklení izolačním trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4) se součinitelem prostupu tepla sklem Ug = 0,70 W/m2K. Pro rám okna i pro rám křídla by mělo být použito šestikomorových profilů s ocelovými výztuhami. Součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,10 W/m2K Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. Okno by mělo splňovat požadavek pro 2.třídu zvukové izolace (dle ČSN 730532) s hodnotou vzduchové neprůvzdušnosti Rw = 34 dB. Dále by mělo splňovat požadavky pro 4.třídu odolnosti proti zatížení větrem (zkušební tlak P1 do 1600 Pa). Koeficient spárové průvzdušnosti dodávaných výrobků musí splňovat normové parametry. Celoobvodové kování s bezpečnostními uzávěry musí umožnit bezpečné otevření a zavření křídla po celém obvodu. Kliky budou plastové. Vzhledem k zateplení fasády bude použit pro osazení okna u parapetu podkladní profil 30 mm. Součástí dodávky oken bude vnitřní dřevotřískový parapet s plastovými krytkami – vše v barvě bílé (šířka 40,0 cm zahrnuje vlastní šířku od omítky po rám okna, šířku nosu i rezervu, nicméně je třeba všechny míry ověřit na místě !). Nad nikami pro otopná tělesa budou parapety opatřen mřížkami. Vnější pozinkovaný parapet s PVC koncovkou pro omítky bude rovněž v barvě bílé (délka musí respektovat zateplení ostění a šířku 24,0 cm je nutno ověřit na místě a upravit v závislosti na zvoleném typu okna, potažmo tloušťky okenního rámu). Okna budou obecně osazována 24 cm od vnějšího líce budovy po zateplení. | 1 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.

## VÝPIS  OKEN –  VÝSLEDOU PODOBU OKEN I DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ. VÝBĚR OKEN JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| W4 |  | Okno do stavebního otvoru 600/900 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách parapetu a ostění). Okno bude dvoukřídlé, obě křídla budou otevíravá a sklápěcí s mikroventilací. Projektant doporučuje použít zasklení izolačním trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4) se součinitelem prostupu tepla sklem Ug = 0,70 W/m2K. Pro rám okna i pro rám křídla by mělo být použito šestikomorových profilů s ocelovými výztuhami. Součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,10 W/m2K Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. Okno by mělo splňovat požadavek pro 2.třídu zvukové izolace (dle ČSN 730532) s hodnotou vzduchové neprůvzdušnosti Rw = 34 dB. Dále by mělo splňovat požadavky pro 4.třídu odolnosti proti zatížení větrem (zkušební tlak P1 do 1600 Pa). Koeficient spárové průvzdušnosti dodávaných výrobků musí splňovat normové parametry. Celoobvodové kování s bezpečnostními uzávěry musí umožnit bezpečné otevření a zavření křídla po celém obvodu. Kliky budou plastové. Bude použito mechanické ovládání oken (pákové či kličkové). Vzhledem k zateplení fasády bude použit pro osazení okna u parapetu podkladní profil 30 mm. Součástí dodávky oken bude vnitřní dřevotřískový parapet s plastovými krytkami – vše v barvě bílé (šířka 40,0 cm zahrnuje vlastní šířku od omítky po rám okna, šířku nosu i rezervu, nicméně je třeba všechny míry ověřit na místě !). Vnější pozinkovaný parapet s PVC koncovkou pro omítky bude rovněž v barvě bílé (délka musí respektovat zateplení ostění a šířku 24,0 cm je nutno ověřit na místě a upravit v závislosti na zvoleném typu okna, potažmo tloušťky okenního rámu). Okna budou obecně osazována 24 cm od vnějšího líce budovy po zateplení. | 3 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.

## VÝPIS  OKEN –  VÝSLEDOU PODOBU OKEN I DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ VÝBĚR OKEN JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| W5 |  | Okno do stavebního otvoru 1200/600 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách parapetu a ostění). Okno bude jednokřídlé, otevíravé, sklápěcí s mikroventilaci. Zasklení izolačním dvojsklem s běžným součinitelem prostupu tepla sklem Ug = 1,10 W/m2K. Bude použito bezpečnostní sklo. Pro rám okna i pro rám křídla může být použito pětikomorových profilů. Součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,40 W/m2K. Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. Celoobvodové kování s bezpečnostními uzávěry musí umožnit bezpečné otevření a zavření křídla po celém obvodu. Kliky budou plastové. Vzhledem k zateplení fasády bude použit pro osazení okna u parapetu podkladní profil 30 mm. Součástí dodávky oken vnější pozinkovaný parapet s PVC koncovkou pro omítky bude rovněž v barvě bílé (délka musí respektovat zateplení ostění a šířku 24,0 cm je nutno ověřit na místě a upravit v závislosti na zvoleném typu okna, potažmo tloušťky okenního rámu). | 2 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.

## VÝPIS  OKEN –  VÝSLEDOU PODOBU OKEN I DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ VÝBĚR OKEN JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| W6 |  | Okno do stavebního otvoru 1200/500 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách parapetu a ostění). Okno bude jednokřídlé, otevíravé, sklápěcí s mikroventilaci. Zasklení izolačním dvojsklem s běžným součinitelem prostupu tepla sklem Ug = 1,10 W/m2K Bude použito bezpečnostní sklo. Pro rám okna i pro rám křídla může být použito pětikomorových profilů. Součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,40 W/m2K. Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. Celoobvodové kování s bezpečnostními uzávěry musí umožnit bezpečné otevření a zavření křídla po celém obvodu. Kliky budou plastové. Vzhledem k zateplení fasády bude použit pro osazení okna u parapetu podkladní profil 30 mm. Součástí dodávky oken vnější pozinkovaný parapet s PVC koncovkou pro omítky bude rovněž v barvě bílé (délka musí respektovat zateplení ostění a šířku 24,0 cm je nutno ověřit na místě a upravit v závislosti na zvoleném typu okna, potažmo tloušťky okenního rámu). | 2 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.

## VÝPIS  DVEŘÍ –  VÝSLEDOU PODOBU DVEŘÍ I OKEN MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ. VÝBĚR DVEŘÍ JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 |  | Dveře do stavebního otvoru 1400/2700 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách ostění). Vstupní atypické plastové dveře dvoukřídlé, s nadsvětlíkem, ve sklápěcím provedení, se součinitel prostupu tepla na Uw = 1,2 W/(m2.K). Bude použito bezpečnostní sklo. Kliky budou plastové. U nadsvětlíku bude použito mechanické ovládání oken (pákové či kličkové). Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. Projektant doporučuje použít zasklení izolačním trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4) se součinitelem prostupu tepla sklem Ug = 0,70 W/m2K. Pro rám dveří i pro rám křídla by mělo být použito šestikomorových profilů s ocelovými výztuhami. Součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,10 W/m2K Dveře by měly splňovat požadavek pro 2.třídu zvukové izolace (dle ČSN 730532) s hodnotou vzduchové neprůvzdušnosti Rw = 34 dB. Dále by mělo splňovat požadavky pro 4.třídu odolnosti proti zatížení větrem (zkušební tlak P1 do 1600 Pa). Koeficient spárové průvzdušnosti dodávaných výrobků musí splňovat normové parametry. Celoobvodové kování s bezpečnostními uzávěry musí umožnit bezpečné otevření a zavření křídla po celém obvodu. Kliky budou plastové. | 1 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.

## VÝPIS  DVEŘÍ –  VÝSLEDOU PODOBU DVEŘÍ I OKEN MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ. VÝBĚR DVEŘÍ JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| D2 |  | Dveře do stavebního otvoru 900/2700 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách ostění). Vstupní atypické plastové dveře jednokřídlé, s nadsvětlíkem, ve sklápěcím provedení, se součinitelem prostupu tepla na Uw = 1,2 W/(m2.K). Bude použito bezpečnostní sklo. Kliky budou plastové. U nadsvětlíku bude použito mechanické ovládání oken (pákové či kličkové). Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. Projektant doporučuje použít zasklení izolačním trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4) se součinitelem prostupu tepla sklem Ug = 0,70 W/m2K. Pro rám dveří i pro rám křídla by mělo být použito šestikomorových profilů s ocelovými výztuhami. Součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,10 W/m2K Dveře by měly splňovat požadavek pro 2.třídu zvukové izolace (dle ČSN 730532) s hodnotou vzduchové neprůvzdušnosti Rw = 34 dB. Dále by mělo splňovat požadavky pro 4.třídu odolnosti proti zatížení větrem (zkušební tlak P1 do 1600 Pa). Koeficient spárové průvzdušnosti dodávaných výrobků musí splňovat normové parametry. Celoobvodové kování s bezpečnostními uzávěry musí umožnit bezpečné otevření a zavření křídla po celém obvodu. Kliky budou plastové. | 1 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.

## VÝPIS  DVEŘÍ –  VÝSLEDOU PODOBU DVEŘÍ I OKEN MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ. VÝBĚR OKEN JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 |  | Dveře do stavebního otvoru 900/2000 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách parapetu a ostění). Projektant doporučuje použít zasklení izolačním trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4) se součinitelem prostupu tepla sklem Ug = 0,70 W/m2K. Pro rám dveří i pro rám křídla by mělo být použito šestikomorových profilů s ocelovými výztuhami. Součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,10 W/m2K Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. Dveře by mělo splňovat požadavek pro 2.třídu zvukové izolace (dle ČSN 730532) s hodnotou vzduchové neprůvzdušnosti Rw = 34 dB. Dále by mělo splňovat požadavky pro 4.třídu odolnosti proti zatížení větrem (zkušební tlak P1 do 1600 Pa). Koeficient spárové průvzdušnosti dodávaných výrobků musí splňovat normové parametry. Celoobvodové kování s bezpečnostními uzávěry musí umožnit bezpečné otevření a zavření křídla po celém obvodu. Kliky budou plastové. | 1 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.

## VÝPIS  DVEŘÍ –  VÝSLEDOU PODOBU DVEŘÍ I OKEN MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR (OBJENATEL)!

NÁKRES  I  POPIS  VŽDY  PŘI  POHLEDU  ZEVNITŘ. VÝBĚR OKEN JE DETAILNĚ POPSÁN VE ZPRÁVĚ F.2.1 A V ENERGETICKÉM AUDITU. ZDE JSOU TAKTÉŽ STANOVENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.

| OZNAČ. | NÁKRES | POPIS, TECHNICKÁ DATA | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| D4 |  | Dveře do stavebního otvoru 900/2000 (přesné rozměry bude třeba zaměřit po úpravách parapetu a ostění). Pro sklepní dveře D4 není nutné dodržovat parametry energetického auditu a může být použito pětikomorových profilů se součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 1,40 W/m2K, Distanční rámeček by měl být nerezový, případně plastový. | 1 |

POZN.  Před objednávkou výplní otvorů je nutné zaměřit stavební otvory.